### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов № 53 корпус 3 по ул. Большая Московская, № 22 по ул. Космонавтов, № 3 по ул. Молотковская в Великом Новгороде –

ЛОТ № 1 (минимальный перечень работ)

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирных домов № 53 корпус 3 по ул. Большая Московская, № 22 по ул. Космонавтов, № 3 по ул. Молотковская в Великом Новгороде - ЛОТ № 1 (минимальный перечень работ)

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ: С даты заключения Договора до 1 сентября 2023 г.

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Молотковская, дом № 3 |
| --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
|  | на асфальтобетонное покрытие ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-12-07 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 1,04 |  |
|  |  | 1/1,04 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I клаcса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (доставка на площадку складирования - лом асф/бетона ) | 1 т груза | 102,96 |  |
|  |  | 2/102,96 |  |  |  |
| 3 | ФЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2 |  |
|  |  | 3/2 |  |  |  |
| 4 | ФСЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 20,64 |  |
|  |  | 4/20,64 |  |  |  |
| 5 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 20,64 |  |
|  |  | 5/20,64 |  |  |  |
| 6 | ФЕР01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0604 |  |
|  |  | 6/0,0604 |  |  |  |
| 7 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 105,7 |  |
|  |  | 7/105,7 |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень | 100 м3 | 0,12048 |  |
|  |  | 8/0,12048 |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, | 100 м | 5,02 |  |
|  |  | 9/5,02 |  |  |  |
| 10 | ФЕРр68-36-01 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | м2 | 11 |  |
|  |  | 10/11 |  |  |  |
| 11 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км. | 1 т груза | 2,53 |  |
|  |  | 11/2,53 |  |  |  |
| 12 | ФЕРр68-37-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 11 |  |
|  |  | 12/11 |  |  |  |
| 13 | 08.1.02.06-0042 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 11 |  |
|  |  | 13/11 |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 1040 м2. | т | 0,312 |  |
|  |  | 14/0,312 |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см | 100 т | 0,7488 |  |
|  |  | 15/0,7488 |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 1040 м2 | т | 0,312 |  |
|  |  | 16/0,312 |  |  |  |
| 17 | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье). [О.Ч.п.1.27.8] | маш.-ч | 0,266086 |  |
|  |  | 17/0,266086 |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см.) | 1000 м2 | 1,04 |  |
|  |  | 18/1,04 |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 2,08 |  |
|  |  | 19/2,08 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |
| --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
|  | на асфальтобетонное покрытие |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-12-07 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0,45 |  |
|  |  | 1/0,45 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I клаcса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (доставка на площадку складирования - лом асф/бетона ) | 1 т груза | 44,55 |  |
|  |  | 2/44,55 |  |  |  |
| 3 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 ( 0,35-0,45) м3, группа грунтов 2. | 1000 м3 | 0,072 |  |
|  |  | 3/0,072 |  |  |  |
| 4 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 585,024 |  |
|  |  | 4/100,8 + 12/1,224 + 20/168 + 31/315 |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,024 |  |
|  |  | 5/0,024 |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 20 см -910м2 | 100 м3 | 1,82 |  |
|  |  | 6/1,82 |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, | 100 м | 4 |  |
|  |  | 7/4 |  |  |  |
| 8 | ФЕРр68-37-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 16 |  |
|  |  | 8/16 |  |  |  |
| 9 | 08.1.02.06-0042 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 8 |  |
|  |  | 9/8 |  |  |  |
| 10 | ФЕРр66-23-03 | Замена крышек перекрытия колодцев | шт | 5 |  |
|  |  | 10/5 |  |  |  |
| 11 | ФСЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,224 |  |
|  |  | 11/1,224 |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 910 м2. | т | 0,273 |  |
|  |  | 13/0,273 |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.4см | 100 т | 0,8736 |  |
|  |  | 14/0,8736 |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 910 м2 | т | 0,273 |  |
|  |  | 15/0,273 |  |  |  |
| 15 | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье). [О.Ч.п.1.27.8] | маш.-ч | 1,179051 |  |
|  |  | 16/0,232825 + 27/0,76713 + 36/0,179096 |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,91 |  |
|  |  | 17/0,91 |  |  |  |
| 17 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,032 |  |
|  |  | 18/0,032 |  |  |  |
| 18 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 ( 0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,12 |  |
|  |  | 19/0,12 |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.20см | 100 м3 | 2,26 |  |
|  |  | 21/2,26 |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 20 см . | 100 м3 | 2,26 |  |
|  |  | 22/2,26 |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 2,2 |  |
|  |  | 23/2,2 |  |  |  |
| 22 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,7 кг на 1 м2) - 1460 м2. | т | 1,022 |  |
|  |  | 24/1,022 |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 1,0512 |  |
|  |  | 25/1,0512 |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 1460 м2. | т | 0,438 |  |
|  |  | 26/0,438 |  |  |  |
| 25 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5 см) | 1000 м2 | 1,46 |  |
|  |  | 28/1,46 |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 2,92 |  |
|  |  | 29/2,92 |  |  |  |
| 27 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,18 |  |
|  |  | 30/0,18 |  |  |  |
| 28 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.20см | 100 м3 | 1,2 |  |
|  |  | 32/1,2 |  |  |  |
| 29 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 10 см | 100 м3 | 0,6 |  |
|  |  | 33/0,6 |  |  |  |
| 30 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 5,3 |  |
|  |  | 34/5,3 |  |  |  |
| 31 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,7 кг на 1 м2) - 600 м2. | т | 0,42 |  |
|  |  | 35/0,42 |  |  |  |
| 32 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 600 м2 | 100 т | 0,432 |  |
|  |  | 37/0,432 |  |  |  |
| 33 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 6 |  |
|  |  | 38/6 |  |  |  |
| 34 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления скамеек | т | 0,00144 |  |
|  |  | 39/0,00144 |  |  |  |
| 35 | 15.2.03.04-0016 | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 | шт | 6 |  |
|  |  | 40/6 |  |  |  |
| 36 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,06 |  |
|  |  | 41/0,06 |  |  |  |
| 37 | 15.2.03.06-0013 | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм | шт | 6 |  |
|  |  | 42/6 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |
| --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
|  | на устройство наружного освещения (8 опор, 16 светильников) |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0032 |  |
|  |  | 1/0,0032 |  |  |  |
| 2 | ФЕР33-05-009-01 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой | м3 | 0,32 |  |
|  |  | 2/0,32 |  |  |  |
| 3 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных (2шт.; вес одной опоры 34 кг) | т | 0,068 |  |
|  |  | 3/0,068 |  |  |  |
| 4 | ФЕРм08-02-364-01 | Кронштейн "Переход" на: опоре | шт | 2 |  |
|  |  | 4/2 |  |  |  |
| 5 | 20.3.01.01-0033 | Кронштейн подвешивания светильников | шт | 2 |  |
|  |  | 5/2 |  |  |  |
| 6 | ФЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий | шт | 2 |  |
|  |  | 6/2 |  |  |  |
| 7 | 20.3.03.05-0078 | Светильник для наружного освещения | шт | 2 |  |
|  |  | 7/2 |  |  |  |
| 8 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,05 |  |
|  |  | 8/0,05 |  |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (С автовышки) | 100 м | 0,1 |  |
|  |  | 9/0,1 |  |  |  |
| 10 | 24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 10 |  |
|  |  | 10/10 |  |  |  |
| 11 | 23.8.03.02-0001 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 1 |  |
|  |  | 11/1 |  |  |  |
| 12 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (С автовышки) | 100 м | 0,1 |  |
|  |  | 12/0,1 |  |  |  |
| 13 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,0102 |  |
|  |  | 13/0,0102 |  |  |  |
| 14 | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 1,5 |  |
|  |  | 14/1,5 |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
|  | на асфальтобетонное покрытие |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-12-07 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм. | 1000 м2 | 1,17 |  |
|  |  | 1/1,17 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов I клаcса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (доставка на площад. складирования - лом асф/бетона ) | 1 т груза | 115,83 |  |
|  |  | 2/115,83 |  |  |  |
| 3 | ФЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3 |  |
|  |  | 3/3 |  |  |  |
| 4 | ФСЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,096 |  |
|  |  | 4/3,096 |  |  |  |
| 5 | ФСЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 27,864 |  |
|  |  | 5/27,864 |  |  |  |
| 6 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 1 059,26 |  |
|  |  | 6/30,96 + 8/73,5 + 17/817,6 + 27/137,2 |  |  |  |
| 7 | ФЕР01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (под бортовой камень) | 1000 м3 | 0,0525 |  |
|  |  | 7/0,0525 |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 8 см под бортовой камень | 100 м3 | 0,156 |  |
|  |  | 9/0,156 |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 6,5 |  |
|  |  | 10/6,5 |  |  |  |
| 10 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 1510 м2. | т | 0,906 |  |
|  |  | 11/0,453 + 13/0,453 |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 1510 м2 | 100 т | 1,0872 |  |
|  |  | 12/1,0872 |  |  |  |
| 12 | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье). [О.Ч.п.1.27.8] | маш.-ч | 0,7957 |  |
|  |  | 14/0,386337 + 23/0,373544 + 32/0,035819 |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 1,51 |  |
|  |  | 15/1,51 |  |  |  |
| 14 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2. | 1000 м3 | 0,584 |  |
|  |  | 16/0,584 |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.25см. | 100 м3 | 3,65 |  |
|  |  | 18/3,65 |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 15 см. | 100 м3 | 2,19 |  |
|  |  | 19/2,19 |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 1460 м2. | т | 0,438 |  |
|  |  | 20/0,438 |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см - 1460 м2 | 100 т | 1,0512 |  |
|  |  | 21/1,0512 |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 600 м2. | т | 0,438 |  |
|  |  | 22/0,438 |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (т. 5 см) | 1000 м2 | 1,46 |  |
|  |  | 24/1,46 |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 2,92 |  |
|  |  | 25/2,92 |  |  |  |
| 22 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2, | 1000 м3 | 0,098 |  |
|  |  | 26/0,098 |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.20 см. | 100 м3 | 0,56 |  |
|  |  | 28/0,56 |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 15 см | 100 м3 | 0,42 |  |
|  |  | 29/0,42 |  |  |  |
| 25 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 4 |  |
|  |  | 30/4 |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) -280 м2. | т | 0,084 |  |
|  |  | 31/0,084 |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3 см - 280 м2 | 100 т | 0,2016 |  |
|  |  | 33/0,2016 |  |  |  |
| 28 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 2,8 |  |
|  |  | 34/2,8 |  |  |  |
| 29 | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления скамеек | т | 0,032 |  |
|  |  | 35/0,032 |  |  |  |
| 30 | 15.2.03.04-0016 | Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 | шт | 10 |  |
|  |  | 36/10 |  |  |  |
| 31 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,08 |  |
|  |  | 37/0,08 |  |  |  |
| 32 | 15.2.03.06-0013 | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм | шт | 8 |  |
|  |  | 38/8 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |
| --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
|  | на устройство наружного освещения (8 опор, 16 светильников) |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |
| № п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор без приставок одностоечных | шт | 5 |  |
|  |  | 1/5 |  |  |  |
| 2 | ФСЦпг01-01-01-004 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 19,2 |  |
|  |  | 2/19,2 |  |  |  |
| 3 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 19,2 |  |
|  |  | 3/19,2 |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-02-058-06 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0128 |  |
|  |  | 4/0,0128 |  |  |  |
| 5 | ФЕР33-05-009-01 | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой | м3 | 1,28 |  |
|  |  | 5/1,28 |  |  |  |
| 6 | 07.2.02.01-0017 | Деталь закладная: фундамента | шт | 8 |  |
|  |  | 6/8 |  |  |  |
| 7 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных (8шт.; вес одной опоры 34 кг) | т | 0,272 |  |
|  |  | 7/0,272 |  |  |  |
| 8 | ФЕРм08-02-364-01 | Кронштейн "Переход" на: опоре | шт | 8 |  |
|  |  | 8/8 |  |  |  |
| 9 | 07.2.02.02-0002 | Кронштейн двухрожковый | шт | 8 |  |
|  |  | 9/8 |  |  |  |
| 10 | ФЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий | шт | 16 |  |
|  |  | 10/16 |  |  |  |
| 11 | 20.3.03.05-0064 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения: с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт | 16 |  |
|  |  | 11/16 |  |  |  |
| 12 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,3 |  |
|  |  | 12/0,3 |  |  |  |
| 13 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (С автовышки) | 100 м | 0,5 |  |
|  |  | 13/0,5 |  |  |  |
| 14 | 24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 50 |  |
|  |  | 14/50 |  |  |  |
| 15 | 23.8.03.02-0001 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 5 |  |
|  |  | 15/5 |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (С автовышки) | 100 м | 0,5 |  |
|  |  | 16/0,5 |  |  |  |
| 17 | 21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0,051 |  |
|  |  | 17/0,051 |  |  |  |
| 18 | 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 8 |  |
|  |  | 18/8 |  |  |  |

1. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов - МДС35.Пр.1.т.3.11.3.

2. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части город - МДС35.Пр.1.т.3.7.

3. Производство работ при высоте св. 2 до 8 м - ТЕРм08ТЧп1.8.3.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Генеральный директор ООО «Доверительное управление многоквартирным домом»: ___________ И.Б. Красильников

Подрядчик: ___________________________

Контролирующая организация:  ______________________